УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

должность, Ф.И.О. руководителя

_____________________________

подпись

«___»__________ 2018 год

ООО «Высота»

наименование организации, структурного подразделения подрядной организации

НАРЯД-ДОПУСК № 1

на производство работ повышенной опасности

(работы на высоте выше 5 м, работы в замкнутых пространствах)

Выдан «	01» января 2018 г.

Действителен до «15»января 2018 г.

1. Руководитель работ	главный инженер Иванов И.И.

Ф.И.О., должность

2. На выполнение работ по замене светодиодов на рекламной конструкции «башня МЕГА» выполнение работ на высоте выше 5м, работы в рекламном коробе букв «МЕГА» (замкнутые пространства)____________

наименование работ, место и условия выполнения

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть, независимо от видов выполняемых работ, в местах их производства	: а) падение, предметов с высоты;

б) риск получения травмы при подъемах и спусках со ступеней (уклон лестничных проемов более 75 °)	;

в) работа в замкнутом пространстве внутри рекламного короба букв «МЕГА», ввиду малых размеров которого, затруднено выполнение работ, с недостаточным естественным воздухообменом;

г) действие воды во время густых атмосферных осадков.

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести целевой инструктаж всем работникам, выполняющим работы по замене светодиодов; | 01.01.2018 | Производитель работ Петров А.А. |
| 2. | Проверка исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них; | 01.01.2018 | Производитель работ Петров А.А. |
| 3. | Определить места и способы крепления страховочных и удерживающих систем обеспечения безопасности выполнения работ в рекламных коробах; | 01.01.2018 | Производитель работ Петров А.А. |
| 4. | Обеспечить рабочее место средствами, а также средствами сигнализации и связи; | 01.01.2018 | Производитель работ Петров А.А. |
| 5. | Организовать безопасные способы окончательного закрепления светодиодных конструкций; | 01.01.2018 | Производитель работ Петров А.А. |

Начало работ 08 ч 00 мин 01.01.2018 г.

Окончание работ 17 ч 00 мин 15.01.2018 	г.

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использовать страховочные и удерживающие средства защиты от падения на высоте, которые имеют крестообразные лямки и прикрепленную к нему сигнально-спасательную веревку длиной на 2 м больше глубины закрытого пространства, но не более 10 м.; | Постоянно при выполнении работ | Производитель работ Петров А.А. |
| 2. | Проводить работы в замкнутом пространстве, согласно инструкции по охране труда при выполнении работ в замкнутых, ограниченных пространствах; | Постоянно при выполнении работ | Производитель работ Петров А.А. |
| 3. | При выполнении работ в рекламных коробах букв пользоваться аккумуляторными фонарями с источником питания напряжением не более 12 В. Запрещается пользоваться источником света с открытым огнем; | Постоянно при выполнении работ | Производитель работ Петров А.А. |
| 4. | Во время выполнения работ работник обязан извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания; | При необходимости | Производитель работ Петров А.А. |
| 5. | Не допускать присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве; | Постоянно при выполнении работ | Производитель работ Петров А.А. |
| 6. | При выполнении электросварочных и газопламенных работ в середине закрытого пространства, рабочие места следует оборудовать принудительной вентиляцией. Скорость движения воздух в середине закрытых пространств должна быть 0,3-1,5 м/сек. В случае выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропан, бутан) и кислорода вытяжная вентиляция должна иметь отсос в нижней зоне; | Постоянно при выполнении работ | Производитель работ Петров А.А. |
| 7. | Не допускать одновременного выполнения электросварочных и газопламенных работ в середине закрытых пространств; | Постоянно при выполнении работ | Производитель работ Петров А.А. |
| 8. | Не допускается отвлекать на другие работы страхующих рабочих до тех пор, пока работающий в закрытом пространстве не выйдет на поверхность; | Постоянно при выполнении работ | Производитель работ Петров А.А. |
| 9. | При выполнении работ в замкнутых пространствах запрещается курить, принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. | Постоянно при выполнении работ | Производитель работ Петров А.А. |

6. Состав исполнителей работ:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Квалификация, группа по электробезопасности | С условиями работ ознакомил, инструктаж провёл (личная подпись ответственного лица) | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил (личная подпись исполнителей работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иванов А.А. |  |  |  |
| 2. | Петров П.П. |  |  |  |
| 3. | Сидоров С.С. |  |  |  |
| 4. | Кузнецов К.К. |  |  |  |

7. Наряд-допуск выдал

уполномоченный приказом руководителя организации (Ф.И.О. должность, личная подпись)

Наряд-допуск принял

должность, Ф.И.О. личная подпись

8. Письменное разрешение действующей организации (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности производства работ согласованы

должность, Ф.И.О., личная подпись уполномоченного представителя действующей организации или эксплуатирующей организации

9. Рабочее место и условия труда проверены. Меры по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены

Разрешаю приступить к выполнению работ

Ф.И.О., должность, личная подпись, дата

10. Наряд-допуск продлён до

дата, личная подпись лица, выдавшего наряд-допуск

11. Работа выполнена в полном объёме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ

личная подпись		          расшифровка подписи, дата, время

Лицо, выдавшее наряд-допуск

личная подпись		          расшифровка подписи, дата, время

# Comments

Наряд-допуск не может быть оформлен на срок более, чем 15 суток